A sírásás munkavédelme

A temetőüzemeltetési és temetkezési szolgáltatási tevékenység végzése során több olyan munkafolyamat van, amely veszélyes üzemnek minősül. A tevékenységet végző munkavállalók élet- és egészségvédelme érdekében minden munkáltató köteles azokat az óvintézkedéseket megtenni, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak.

A temetkezési szakmában évek, sőt évtizedek óta problémát jelent a sírásás és sírhelynyitás munkafolyamatának biztonságossá tétele. A gyakorlatban bevett szokás, hogy 2 fő kell a sír kiásáséhoz, amely két főből egy a sírt ássa, míg a másik a sír mellett áll és - a sírt ásó munkavállalóra erősített kötelet kézben vagy kézközeiben tartva - felügyeli munkatársát, hogy egy esetleges oldalfal beszakadása esetén azonnal meg tudja kezdeni a segítségnyújtást, vagy az életmentést.

A temetkezési szakmában tevékenykedő szakemberek nagyon jól tudják, hogy ez a megoldás sem biztosítja a munkát végző kollégák biztonságát, hiszen 2 vagy 2,5 méteres gödörmélységnél bekövetkező oldalfalszakadás során olyan súlyú földtömeg omolhat rá a sírt ásó szakszemélyzetre, amely azonnali bénulást vagy fulladást is okozhat. A szakma nem szívesen beszél róla, de mindannyian tudjuk, hogy előfordultak és a mai napig előfordulnak ilyen jellegű munkabalesetek, és sajnos volt, ami halálesettel végződött. Felvetődik a kérdés, hogy ténylegesen milyen megoldással biztosítható a munka- és egészségvédelem ez említett munkafolyamat végzése során?

A hatályos munkavédelmi jogszabályok között van az építési munkahelyeken és az építés folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelete meghatározza a függőleges falú munkagödrök ásása során biztosítandó minimális munkavédelmi előírásokat.

A rendelet 4. számú melléklete az alábbiakat mondja ki.

Általános követelmények

1. 5. Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.

III. Építési munkahelyek helyiségeken kívül

10.1. Anyagkitermelésnél, aknában, föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával „ 10.1.1. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák"

10.1.5. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző talajok és rézsűhajtások esetében a következő:

10.1.3. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással követni kell."

Biztos vagyok benne, hogy a rendelet hivatkozott sorait olvasva többekben megfogalmazódik a gondolat, hogy mi köze van a temetkezésnek, és ezen belül a sírásásnak és sírhelynyitásnak az építési munkahelyekhez és az építési folyamatokhoz, hiszen a sír nem minősül építménynek?!

Ezek a gondolatok rendkívül helytelenek, hiszen a sírásási és sírhelynyitási tevékenység - akár tetszik, akár nem - mélyépítési munka- folyamatnak felel meg, hiszen a sírgödör és az azonos paraméterű munkaárok csak a végfunkcióban különbözik.

Az előzőekben hivatkozott jogszabályi előírások alapján, a sírgödör ásásához - a függőleges

fal miatt - 1 méter mélységet meghaladó mélységben dúcolási rendszert kell(ene) alkalmazni. Szándékosan írtam, hogy „kellene" mert a jogszabály nem nevesíti a sírgödröt, mint munkaárkot. Azt gondolom, hogy a józan gondolkodású, s a munkáltatói kötelezettség terhe alatt élő vezetők és vállalkozók számára érthető a jogszabályi iránymutatás! Sokakban felvetődik a kérdés, hogy miként oldja meg a dúcolást úgy, hogy az ne zavarja a sírásó kollégát, ne maradjon benne a sírgödörben a dúcolási rendszer, s ne zavarja a temetést?

Ma már elérhetőek Magyarországon is azok a dúcolási rendszerek, vagy biztonsági zsaluk, amelyek fix vagy változtatható méretben a sír ásása során a gödörbe helyezhetőek, s ezáltal megakadályozzák a függőleges fal szakadását. Ezekből a rendszerekből létezik vas és alumínium kivitelű is, amelyek közül az utóbbi a kis súlyának köszönhetően könnyen kezelhető. A rendszerek lényege, hogy a sír kiásását követően könnyedén ki- emelhetőek a sírgödörből, de lehetőség van arra is, hogy a koporsó leeresztését követően kerüljenek kiemelésre, s így biztosítva van az is, hogy a sír nem szakad be a temetés megtörténte előtt. Természetesen a sírásó kollégák egy része biztos tiltakozna és tiltakozni is fog ezen eszközök használata ellen, mert a jól bevált munkafolyamatukat ez megbontja, s amúgy sem kell ez nekik. Egyrészt azt gondolom, hogy egy józan gondolkodású sírásó örül ennek a megoldásnak, mert így nyugodtan végezheti munkáját 2,5 méteres mélységben is. Másrészt ezt nem a sírásó kell, hogy eldöntse, mert a munkáltatói felelősség nem őt terheli.

A dúcolási rendszerek és biztonsági zsaluk piaci megjelenésével várható, hogy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ellenőrizni fogja a sírásás és sírhelynyitás munkavédelmi szabályozását, valamint a rendelkezésre álló munkavédelmi eszközök meglétét és használatát